# IC-H16T OHJELMOINTI:		v0.1  by OH2LFV

## Valikko 1 ohjelmointi:  (suluissa on mahdolliset syötettävät arvot)

- valitse kanava 01 (kirjaa ylös antamasi arvot, helpotat omaa työtäsi jatkossa)

- paina kerran SET-näppäintä (kuva: ICH16T_pieni)

- pidä FUNCTION pohjassa ja paina näppäimistöltä numeroa 1

- näyttöön tulee " ch " valitse ohjelmoitava kanavanumero näppäimistöltä (01 - 16)

- kun näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu " SET ", paina kerran SET-näppäintä

- jos tuli vahingossa väärä numero, niin syötä uudestaan ja paina lopuksi SET

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " Sch " (00 - 99)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä

- ottaa käyttöön " sub-channel " toiminnon, kanava numeron on oltava muu kuin käytössä oleva kanavanumero (01 - 16) eli " sub-channel " arvoon (17 - 99)

- jäljempänä oleva " S-ch " asetus on myös laitettava arvoon " on "

- kun näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu " SET ", paina kerran SET-näppäintä

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " Fr " (136.000.0 - 174.000.0)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä, syötä kaikki seitsemän numeroa

- kun näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu " SET ", paina kerran SET-näppäintä

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " oS " (00.001.0 - 99.999.0)(off)

- tämä on asetettava toistinasema-taajuuksille arvoon 00.600.0

- simplex-taajuuksilla arvon on oltava " off ",

- arvoksi saa " off " painamalla kerran SET-näppäintä

- kun näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu " SET ", paina kerran SET-näppäintä

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " rc " (00000 - 99999)(off)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä

- tämä on ns. " kaksois tilu-lilun " ensimmäinen ääni, toisena äänenä kuuluu se joka on näytössä kanavanumeron jälkeen

- kun näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu " SET ", paina kerran SET-näppäintä

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " cc " (00 - 63)(off)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä

- ei hajuakaan mihin tämä vaikuttaa

- kun näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu " SET ", paina kerran SET-näppäintä

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " Long " (on - off)

- tällä saadaan toistinaseman avaustaajuus aikaiseksi numeronäppäimistöltä numerolla kahdeksan, eli näytön ensimmäinen numero lähtee pitkänä ulos, numerolla kahdeksan saadaan aikaan taajuus 1748 Hz, jonka pitäisi riittää avaamaan toistin

- valitse haluamasi arvo painamalla SET-näppäintä

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " S-ch " (on - off)

- valitse haluamasi arvo painamalla SET-näppäintä

- mikäli arvoksi asetetaan " on " eli " sub-channel " toiminto päälle, tulee näyttöön aiemmin ohjelmoidun " sub-channel " kanavanumeron perään piste " . "

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " r-nr " (00 - 15)(off)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä tai paina SET valitaksaesi " off "

- ei hajuakaan tämän asetuksen tarkoituksesta

- kun näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu " SET ", paina kerran SET-näppäintä

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " Inh " (on - off)

- valitse haluamasi arvo painamalla SET-näppäintä

- estää " on " asetuksella lähettämisen valitulla kanavalla

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " ou " (on - off)

- valitse haluamasi arvo painamalla SET-näppäintä

- ei taaskaan havaintoa tämän vaikutuksesta

- paina TONE-näppäintä, näyttöön tulee " ch ", eli ollaan taas ohjelmoinnin alussa ja nyt voi jatkaa ohjelmointia seuraavalle kanavanumerolle 02 painamalla CLR

- kun kaikki halutut kanavat on ohjelmoitu, niin tallennetaan annetut arvot muistiin seuraavasti: pidä FUNCTION pohjassa ja paina RESET

### Ohjelmointivinkki:

Simplex-taajuuksilla ei tarvitse antaa muuta kuin taajuus, kaikki muut " off "

Toistinasema-taajuuksilla kannattaa laittaa " oS " arvoon 00.600.0, " Long " arvoon " on " ja kaikki muut arvoon off.

## Valikko 2 ohjelmointi:  (suluissa on mahdolliset syötettävät arvot)

- valitse kanava 01 (kirjaa ylös antamasi arvot, helpotat omaa työtäsi jatkossa)

- paina kerran SET-näppäintä

- pidä FUNCTION pohjassa ja paina näppäimistöltä numeroa 2

- näyttöön tulee " nr1 " (00000 - 99999)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä

- paina kerran CLR-näppäintä

- näyttöön tulee " nr2 " (00000 - 99999)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä

- ja niin edelleen " nr3 . . . nr9, nr0 "

- tämä vaikuttaa siihen mitä näyttöön tulee kun painaa numeronäppäimistöltä jotain

- eli tällä määritellään ns. "tilu-lilun" pikanäppäimet

- kun kaikki halutut numerot on ohjelmoitu, niin tallennetaan annetut arvot muistiin seuraavasti: pidä FUNCTION pohjassa ja paina RESET

## Valikko 4 ohjelmointi:  (suluissa on mahdolliset syötettävät arvot)

- valitse kanava 01 (kirjaa ylös antamasi arvot, helpotat omaa työtäsi jatkossa)

- paina kerran SET-näppäintä

- pidä FUNCTION pohjassa ja paina näppäimistöltä numeroa 4

- näyttöön tulee " rnr1 " (00000 - 99999)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä

- paina kerran CLR-näppäintä

- näyttöön tulee " rnr2 " (00000 - 99999)

- ja niin edelleen " rnr3 . . . rnr4 "

- ei havaintoa tämän asetuksen vaikutuksesta

- kun kaikki halutut numerot on ohjelmoitu, niin tallennetaan annetut arvot muistiin seuraavasti: pidä FUNCTION pohjassa ja paina RESET

## Valikko 5 ohjelmointi:  (suluissa on mahdolliset syötettävät arvot)

- valitse kanava 01 (kirjaa ylös antamasi arvot, helpotat omaa työtäsi jatkossa)

- paina kerran SET-näppäintä

- pidä FUNCTION pohjassa ja paina näppäimistöltä numeroa 5

- näyttöön tulee " AbC1 " (00000 - 99999)(off)

- valitse haluamasi arvo numeronäppäimistöltä

- paina kerran CLR-näppäintä

- näyttöön tulee " AbC2 " (0 - 9)(off)

- ei tietoa näiden asetusten vaikutuksesta

- kun molemmat arvot on ohjelmoitu, niin tallennetaan annetut arvot muistiin seuraavasti: pidä FUNCTION pohjassa ja paina RESET

## Valikko 6 ohjelmointi:  (tietojen kloonaus radiosta toiseen)

- paina kerran SET-näppäintä

- pidä FUNCTION pohjassa ja paina näppäimistöltä numeroa 6

- näyttöön tulee " clon on "

- mikäli kloonauskaapelia ei ole kytketty, niin näyttö palautuu normaaliksi