# IC-H16T MODIFIOINTI:		v0.1  by OH2LFV

Irrota radiosta akku ja antenni (kuva: ICH16T_iso)

Irrota takakannesta viisi (5) ruuvia (kuva: ICH16T_taka)

Poista takakansi nostamalla sitä ylöspäin (kuva: ICH16T_auki_1)

Irrota pohjasta neljä (4) ruuvia (kuva: ICH16T_pohja_1)

Laita talteen ruuvit, peltilevyt ja akun lukitusnappi

Työnnä keskellä pohjaa olevasta "nupista" varovasti (kuva: ICH16T_pohja_2)

Metallikehikko osineen liukuu kotelossa n. 1 cm (kuva: ICH16T_auki_2)

Nosta varovasti kehikkoa ja käännä se toiselle sivulle (kuva: ICH16T_auki_3)

Paikallista jumpperi " J701" ja avaa se päästäksesi huoltotilaan

Yhdistä puoliskot toisiinsa ja liu´uta metallikehikko paikoilleen

Kytke antenni ja sähkön syöttö radion yläosaan (kuva: ICH16T_nappulat)

Suorita ohjelmointi erillisen ohjeen mukaan (ohje: ICH16T_ohjelmointi)

Avaa puoliskot erilleen ja laita jumpperi " J701 " paikoilleen

Yhdistä puoliskot toisiinsa ja liu´uta metallikehikko paikoilleen

Kasaa radio päinvastaisessa järjestyksessä

Kytke sähköt ja ala workkia