Eeprommimodifikaatio Moppeen

----------------------------

Koska Mopen softa on vielä kehityksen alla, eeprommin lisääminen vapaana olevaan muistipaikkaan tuntui järkevältä. Softaversiosta 2.4 lähtien on Mopessa uuden softan latausmahdollisuus eeprommiin.

Prosessorin vieressä on tyhjä paikka 2764/27128 eprommille tai 20256 rammille. Yhdistä jumpperi K3 ja juota prommin kanta paikalleen.

Asenna kantaan 28c64. Vinkki, kun ostat (Bebekistä), osta samalla kaksi, niin voit myöhemmin ohjelmoida myös varsinaisen rommin tilalle

Lisäksi tarvitaan jännitetasonmuunnin RS232-liitännästä TTL-tasoihin. Se on helppo rakentaa MAX232-piirillä autoasennussarjan sisään. Johdot vedetään vapaina olevien autoasennussarjan D-liittimen nastojen kautta seuraavasti (OH3TR-standardi).

Pin 1 GND

Pin 2 +5V

Pin 3 PC->moppe

Pin 4 moppe->PC

Jännitemuunnin

--------------

Naaras D9                               -o +5V

!\         16

! \

TXD   o----------------------+  o--------o TTL (EF2 mopessa)

8  ! /  9

!/

/!

/ !

RXD   o----------------------o  +--------o TTL (Q mopessa)

7   \ ! 10

\!

GND   o----------------------------------o GND

15

Kytke lisäksi:

10 uF konkat keuraavasti MAX 232:een:

+napa     -napa

16        15

2        16

1         3

4         2

15         6

Poista vielä inputtilinjasta 100n konkka rusentamalla se pihdeillä päreiksi ja oikosulje siitä vierestä 100k:n vastus.

Ostoslista

----------

D-liitin naaras 9 napainen

28C64 (osta samalla 2)

28 pinninen kanta

MAX232 tai ICL232

5 kpl 10uF/16V tantaalikonkkia

verolevyn palanen

kolme korotusholkkia 10-15 mm

50cm piuhaa

Softan lataus PC:ltä

--------------------

Moppe on ohjelmoitavissa sarjaliitännän kautta. Tähän tarkoitukseen on PC:lle kirjoitettu ohjelma, joka löytyy webbisivulta http://raapr.servebeer.com/~oh3nwq/index.shtml

Vesku OH3NWQ