MC-25 Moppe. Pakettiradioliitynnät:

Pakettiradioliittymien ulostuonti tapahtuu radiolaatikon perässä olevaa 32 nap. D-liittimen läpi. Liittimen nastat 1-10 ovat vapaita ja näitä voidaan käyttää samassa

nastajärjestyksessä kuten aiemmin esitetyn standardiehdotuksen D-9 liittimen nas-

tojakin.

Maadoitukset ketjutetaan vasemmalla näkyvään maakorvaan, jonne koaksiaaliliitin-

kin on maadoitettu. Ptt johdotetaan releen yläpuolella olevan transistorin vasemmalla olevaan jalkaan (coll.), tästä on se etu, ettei mikrofonivahvistin käynnisty, kun käyn-

nistys tapahtuu modemin toimesta.

Audio otetaan järjestelmäkortin pitkästä nauhaliittimestä nastasta 40 ja maadoitus koaksiaalille nastasta 37. D- liittimen nastassa 2 on 10n kondensaattori sarjassa.

Mikrofonilinjaa ( modem out ) varten avennetaan modulaattorikortin päässä olevaa tyhjää läpivientireikää ja istutetaan siihen läpivientikondensaattori ( n. 1n ) jonka päästä tinataan 100 n kondensaattori kuvan osoittamaan korvaan modulaattorikortissa.

läpivientikondensaattorin alapäähän tuodaan D-liitimen nastasta 8 koaksiaali.

Asennustelineen  perälaatikossa olevasta liittimestä johdotetaan vastaavat nastat teli-

neen takaseinään asennettuun D-9 liittimeen. Audiolinjaan voi halutessa laittaa vai-

mennuspotentiometrin mikäli sitä ei modemissa itsessään ole.

Mikrofonilinjan vahvistus sopii suoraan ainakin KAM- modemiin, hienosätöä voi suorittaa modulaattorikortin säädöillä.

OH3XQ