### Ohje NOKIA MD59-puhelimen muuttamiseksi alkuperäinen prosessori ja

### luuri säilyttäen. Luuri CU59M.

Ohjelmistoversio 990411 (Huom! Vaatii  isomman  8ktavun  SRAM-piirin CPU

kortille jotta toimii)

### Muutoksia laitteeseen

Prosessori- ja audiokorttiin ei tarvita erityisiä muutoksia tässä

modifikaatiossa. PIN-kytkimen ja VCO:n muutosohjeet löydät niitä

koskevista asiakirjoista. Niin prosessorin kuin audiokortin kaikki

IC-piirit TÄYTYY jättää paikoilleen.

Poikkeus on security-prosessorin piirikortti, joka voidaan ottaa pois.

### CTCSS

Kaikkien tähän asti tunnettujen sub-audio/CTCSS-äänten generoimiseen käytetään

PIC-piiriä. Tätä PIC-piiriä ohjataan suoraan puhelimen prosessorilla ja se generoi

subaudio-äänten lisäksi myös ROGER-piipin (1kHz) ja 1750 Hz:n toistimen

avaussignaalin. Digitaalisen äänigeneraattorin tarkemmat tiedot tulevat

myöhemmin.

### Watchdog

Prosessorikortilla on paikka oikosulkupalalle, jolla watchdog-ajastin kytketään päälle

tai pois päältä. Laita oikosulkupala paikoilleen, jotta ajastin olisi pois päältä.

### Varmistusparisto

Prosessorikortilla on varmistusparisto, jonka tarkoitus on varmistaa SRAMissa

olevat tiedot. Jotta muistikanavat ja tietyt muut asetukset siis säilyisivät,

on paristo oltava kunnossa. Joissakin tapauksissa tämä paristo on kulunut

loppuun, jolloin se joudutaan vaihtamaan (3 V Lithium).

### Ohjelman käynnistyminen

Ylläkuvattujen muutosten suorittamisen jälkeen laite käynnistyy seuraavalla

tavalla:

bAt Er	1 sek. paristovarmennetun muistin tarkistussumma väärä

16 71	toistinerotus 1,6 MHz, CTCSS 71,9 Hz

430025o	vastaanottotaajuus

### Näppäinten ja kytkinten toiminta CU59M luurissa:

On/Off kytkin	tavanomainen

CL		komentonäppäin, vaihtaminen toisiin alavalikkoihin.

STO		RF-tehon askellus. vahvista CL:llä, valinnat: 1,5 W --- 15 W.

LUURI		taajuus ylös.

HF		taajuus alas.

0....9	taajuuden syöttäminen käsin, ensimmäiset ja viimeiset

kaksi numeroa täydennetään automaattisesti.

* toistinerotuksessa seuraavasti:

- käänteiserotus (näytössä 16rr)

- simplex toistimen tulokanavalla (näytössä ----)

- simplex toistimen lähtökanavalla (näytössä ----)

- normaali erotus (näytössä 1600

#	kohinasalpa päälle tai pois päältä

+ (sivulla)	äänivoimakkuus suuremmaksi (näytössä 0 .... 7) (0,5 sek.

jälkeen 'automaattinen' askellus)

- (sivulla)	äänivoimakkuus pienemmäksi (näytössä 7 .... 0) (0,5 sek.

jälkeen 'automaattinen' askellus)

R-näppäin (sivulla)

PTT-näppäin

### CTCSS:

CTCSS ohjataan kuulokkeen sivulla, PTT-näppäimen yläpuolella olevalla M-

näppäimellä. Lyhyt painallus (<500ms)vaihtaa CTCSS:n päälle tai pois päältä.

Näytössä subaudio-äänen taajuus tai se on tyhjä, jos CTCSS on pois päältä.

Pitempi painallus laukaisee uuden CTCSS-taajuuden kyselyn. Näytössä on silloin

kolme väliviivaa. Tällöin voidaan syöttää taajuusluvun numerot ennen pilkkua,

esim. 71, kun haluttu taajuus on 71,9 Hz. Taajuuden syöttö lopetetaan painamalla

STO-näppäintä. Silloin näyttöön tulee valittu CTCSS-taajuus ja CTCSS-

generaattori laitetaan päälle.

### Scannaus:

Paina CL-näppäintä, vaihta SCAN-toimintoon, paina STO-näppäintä. Näytön

toinenkin rivi täyttyy nyt:

SCAN

0----4

Toiminnot ovat seuraavat:

0	scannaa toistinalue 430,0125 .... 430,375  tai  434,600….434,975 jos vaihdettu SYS 7 optiolla.

1	scannaa toistinalue 438.650 .... 439,4875

2	scannaa LPD-taajuudet

3	scannaa käyttäjän valitsema alue

Viimeisessa tapauksessa on syötettävä alku- ja lopputaajuus. Kunkin taajuuden

syöttö päätetään STO-näppäimen painalluksella.

LUURI-näppäin	Lopeta scannaaminen ja askella kanava kanavalta ylös.

Pidempi painallus (>0,5 sek.) aloittaa

scannaamisen uudelleen.

HF-näppäin	Lopeta scannaaminen ja askella kanava kanavalta alas. Pidempi

painallus (>0,5 sek.) aloittaa

scannaamisen uudelleen, mutta alaspäin.

#	kohinasalpa päälle tai pois päältä

*	vaihda kohinasalvan toimintatapa, 'hold' l. odota, kunnes salpa

sulkeutuu, 'time' l. odota salvan

sulkeutumista enintään 10 sek.

### SYS-valikko:

Paina CL-näppäintä ja vaihda SyS-valikkoon. Paina sitten STO-näppäintä.

Näyttö on nyt tällainen:

PE1dtn	vain 1. kerta, noin 1 sek.

990405	vain 1. kerta, noin 1 sek.

Sys

0----4	valinnat

Valintamahdollisuudet ovat seuraavat:

0	Sht	Scan Hold Time, scannausmoodin odotusaika ennen

vaihtamista seuraavaan kanavaan. Aika on valittavissa välillä 2 ... 30 yksikköä.

Yksikkö on sekunti. Viivoille voidaan siis syöttää luku välillä 2 ... 30.

Syöttö lopetetaan STO-näppäimen painalluksella.

1	SdE	Scan Delay, scannausmoodin odotusaika ennen vaihtamista

seuraavaan kanavaan, mikäli nykyinen kanava ei ole varattuna. Aika on

valittavissa välillä 20 ... 90 millisekuntia.

Viivoille syötetään luku välillä 2 ... 9 ja tulos kerrataan 10 ms:llä.

Syöttö lopetetaan tässäkin STO-näppäimen painalluksella.

2	LEd	Taustavalo-LEDien asetus:

0	pois päältä

1	alhainen valoteho

2	korkea valoteho

Päätetään STO-näppäimen painalluksella.

3	POd YN	Lataa oletusarvot paristovarmennettuun muistiin:

*	Y(es)

#	N(o)

Komento suoritetaan heti näppäimen painamisen jälkeen.

4	bLO YN	Kytke paristontilanseuranta päälle tai pois päältä. Myös

tässä komento suoritetaan heti näppäimen painamisen jälkeen.

*	Y(es)

#	N(o)

5                         CO  YN            Aktivoi companderin  (Y) tai deaktivoi (N) joka NMT-käytössä

oli aina päällä. Merkkinä päälläolosta on keltainen CALL-LEDi.

Oletuksena on "ei päällä " ,tämä ei tallennu paristovarmennettuun

muistiin.

6                         rbO  YN           Rogerbeep päällä (Y) tai pois päältä (N) 1khz :n äänisignaali.

Symbolina on  <  merkki näytössä ylhäällä

7                         FIN YN            Aktivoi Suomessa käytössä olevan toistintaajuusalueen

434.600……434.975,erotus on  -1.6MHz. Nämä taajuudet

tulevat Hollannin taajuuksien tilalle.Myös reverse ja simplex

toimivat,molemmille taajuuksille (lähetys/vastaanotto)

Vaihto toimii  *  nappulasta. Symbolina Suomen taajuuksille

on  N-kirjain näytössä ylhäällä.

*                        Y(es)

#                        N(o)    ( #  komento palauttaa Hollannin taajuudet

takaisin)

SYS-valikon sulkeminen tapahtuu CL-näppäimellä.

### Muistikanavat:

Muistikanavia on 32 kpl. numeroituna 00:sta 31:een. Kanava 00 on myös

käynnistystaajuus. Muistikanavat aktivoidaan

painamalla CS-näppäintä kuulokkeen oikealla sivulla. Näytön vasemmassa

alakulmassa näkyy silloin kanavanumero (00 ... 31.)

LUURI- ja HF-näppäimellä voidaan siirtyä kanavasta toiseen. Näppäimen

pitäminen alhaalla aiheuttaa jatkuvatoimista siirtymistä kanavalta toiselle,

joko ylös tai alas.

Numeronäppäimillä (0...9) voidaan syöttää kanavanumero

(00 ... 31) myös suoraan. Kaikki muut näppäimet toimivat muistikanavien kanssa

samalla tavalla kuten normaalitilassa.

Normaalitilaan voidaan vaihtaa painamalla CS-näppäintä uudestaan.

### Kanavamuistien täyttäminen:

Tämä tapahtuu SYS-valikossa. Kun valikon näytössä on esillä valinnat (0----4)

ja painetaan CS-näppäintä, näyttö muuttuu seuraavanlaiseksi:

SyS

00 430025o	(tai jokin muu taajuus)

LUURI- ja HF-näppäimillä vaihdetaan kanavasta toiseen. Uusi taajuus voidaan myös syöttää numeronäppäimillä (0 ...

9).

Tästä tilasta pääsee pois painamalla CL-näppäintä.

### Versiokohtaiset huomautukset:

versio 990411   Sisältää nyt myös Suomessa käytössä olevat toistintaajuudet 434,600….434,975 MHz.

Digital ToNe-generaattori tulee myös generoimaan 1 khz:n rogerpeep äänen.

versio 990405	Digital ToNe -generaattorin ja CTCSS-äänien käyttöön liittyviä muutoksia. Audiogeneraattorin

kontrolleri ohjataan ohjelmallisesti.

versio 990316	Rigin päälle kytkemisen jälkeen myös RF-tehoasetus ja CTCSS-taajuus kopioidaan muistikanavasta

0.

versio 990304	Ensimmäinen versio, joka jaettiin 's Hertogenboschin alueella 13.03.1999.

Heti laitteen päälle kytkemisen jälkeen aktivoidaan kaikki LCD-näytön segmentit sekunnin ajaksi.

Tällä testataan yhteys kuulokkeen ja rigin välissä.

Audiosignaali kuuluu nyt myös kuulokkeesta. Voimakkuus säädetään kuulokkeen sivulla sijaitsevalla

potentiometrillä. Kaiuttimen audiosignaaliin liittyen ei ole muutoksia. Sen voimakkuus säädetään

edelleen '+/-'-näppäimillä kuulokkeen sivulla.

Kohinasalvan tilan ilmaisu on tämän takia siirretty HF-kuvakkeesta SERV-LEDille (ROAM-PTT-

LEDin vieressä).

Nyt on mahdollista kokeilla companderia, joka NMT-puhelinkäytössä oli aina päällä. SYS-valikkoon

on lisätty valinta 5, jolla companderia voidaan kytkeä päälle tai pois päältä (Co Y/N). Kun

companderi on päällä, keltainen CALL-LEDi palaa. Asetus ei tallennu paristovarmennettuun

muistiin. Oletus on 'companderi pois päältä'.

versio 990227	Näppäinten lukutaajuus on pudotettu. Jakso on nyt noin 50 ms. Tämä oli eräs syy häiriösignaaleihin,

joita kuultiin ennen, kun kohinasalpa pakotettiin auki.

CTCSS-taajuuksien valintaa varten voidaan käyttää myös LUURI- ja HF-näppäimiä. Nämä

näppäimet ovat käytettävissä CTCSS-taajuuden syöttötilassa. Lopettaminen myös tässä tapauksessa

STO-näppäimellä.

Rigin sulkemisen jälkeinen viive on lyhennetty. Kun rigi kytkettiin heti uudelleen päälle sulkemisen

jälkeen, rigi saattoi mennä outoon tilaan, josta pääsi pois vain katkaisemalla virta kokonaan.

Ohjelmaan on lisätty testi, joka tutkii, onko kytkin vielä OFF-asennossa ennenkuin suoritetaan OFF-

komento.

CTCSS-ajuri kytketty pois päältä lopullisen CTCSS-kytkennän odotuksen ajaksi.

Kun muistikanavatilassa siirryttiin CL-näppäimellä tilaan 'SCAN/SYS', muistikanavan kummatkin

tiedot jäivät näyttöön. Tämä on nyt korjattu.

Kullakin muistikanavalla on nyt oma CTCSS-taajuus. Taajuus asetetaan muistikanavien taajuuden

tavoin SYS-valikossa. Kuulokkeen sivulla sijaitsevan CTCSS-näppäimen painalluksella laitetaan

CTCSS-ääni päälle tai pois päältä. Pidemmän painalluksen jälkeen voidaan valita CTCSS-äänen

taajuus valitulla muistikanavalla (numeronäppäimet tai ylös/alas-näppäimet).

Kunkin muistikanavan kohdalla voidaan myös asettaa haluttu RF-teho. Tämä tehdään SYS-tilassa,

jossa myös taajuus ja CTCSS-ääni kullekin muistikanavalle asetetaan.

Kun siirrytään pois muistikanavatilasta normaalitilaan, palautetaan viimeiseen ennen

muistikanavavalintaa käytössä ollut taajuus, CTCSS-tila ja RF-teho-asetus.

SCAN-valikkoon on lisätty optio 4, jolla muistikanavia voidaan scannata.

Paristovirheesta ilmoitetaan, kun ohjelma toteaa virheen muistin tarkistussummassa. Tässä otettiin

aikaisemmin myös huomioon voimakkuuden säätö, RF-teho ja CTCSS-tila. Rigin sulkemisen

yhteydessä lasketaan tarkistussumma. Jos rigi kuitenkin sammutetaan katkaisemalla virta, eikä siis

ON/OFF-näppäintä käyttäen, tarkistussummaa ei voida laskea. Tuloksena on 'paristovirhe', kun rigi

kytketään uudelleen päälle. Kun nyt tallennetaan ainoastaan muistikanava- ja scannausparametrit,

mutta äänen voimakkuus, CTCSS-tila ja RF-teho jätetään tallentamatta, paristovirheongelma estetään.

Scannaustoiminta muutettu. Nyt odotetaan aina koko säädetty aika, jos valitulla kanavalla on

aktiviteettia.

versio 980815	...

...

...

BATLo on nyt kytkettävissä pois päältä. Joillakin oli käytössä huonompi akku, jolloin akkujännite

alitti korkean RF-tehon ollessa käytössä jännitteen alarajaa. Rigi sammui sitten sen takia. Tämä

voidaan nyt estää kytkemällä akkujännitteen seuranta pois päältä.

Itse jännitteen alaraja on muutettu myös. Se on nyt 10,6 V entisen 11 V:n sijasta.

versio 980811	...

...

...

Edellisessä tiedostossa kerrottiin, että rigi käynnistyy taajuudella 431.000o MHz. Tieto oli väärä.

Oikea taajuus on 430.100o, Eindhovenin toistinaseman taajuus.

...

versio 980808	...

...

...

Oli epäselvää, milloin scannaus oli HOLD-tilassa. Nyt syttyy siinä tilanteessa avainkuvake

(toiminnassa vain SCAN-tilassa).

versio 980729	...

...

Menestystä!!

Peter, PE1DTN

Hollannin kielestä suomentanut Arjen Raateland, OH2ZAZ

Näppäinkomentojen muutokset CU59M-luurille sekä lisäkommentit de OH8JEP

### Lisäinfoa Dutch-modifikaatiosta :

Helix-suotimesta: On totta, että laitteessa käytetty tyyppi ei ole optimaalinen. Paremmalla suotimella on kuitenkin vain

vähän voitettavissa. Jos haluaa, voi vaihtaa parempaan, esim. 252MX1549A.

19990327	Museon toimittamissa laitteissa näyttää olevan kahdenlaisia versioita. Ero on prosessorikortissa.                                    Toisessa on 2 kt RAM-muistia ja toisessa 8kt. Pakettiradiokäytössä tällä ei ole merkitystä, mutta phone-

modifikaatio ei toimi 2 kt:n version kanssa. Muistipiirin tulisi olla 8 kt:n HM6264. .... (kun piiri

vaihdetaan) täytyy myös siirtää 100 Ohmin vastus toiseen paikkaan. Kts. huoltomanuaali (osa 2,

prosessori-yksikkö).

19990331	Vastaanotossa saattaa kuulua häiritsevä pörinä. Siihen saattaa auttaa, että kiertää PIN-kytkimeen

menevät johdot pari kertaa kaksireikäisen ferriittisydämen ('possunnenä') läpi. Kuristin on sijoitettava

PIN-kortin osastoon.

Kiitokset Arjenille suomennustyöstä,omasta ja kaikkien Moppelaisten puolesta,ehkä tämä ohje tuo uusia

Ideoita myös omille softanikkareille Juhalle,ja Veskulle ,vaikka täytyy sanoa että MD59 softat pelaavat

Erinomaisesti josta suuri kiitos heille molemmille.

================================================================================

Well,thats all,I hope this helps ,many thanks for Peter PE1DTN for his kindness to modificate the software

suitable for Finland and for all his helpfull informations.I wish to everybody nice and interesting hours

with modifications.

Thanks a lot  !!

With best 73 de Aatos OH8JEP