Yleistä

Nokia H40 -käsiradio (tunnetaan myös nimillä ActionMan 10 ja Kyodo) on alunperin otettu käyttöön lähinnä AutoNet-käsipuhelimena. Autonet-järjestelmä on sovellus MPT-standardin mukaisesta trunking-verkosta, jossa liikennöinti tapahtuu joko kutsukanavalla 1200 bps AFSK-signaloinnilla tai liikenne (puhelu) kanavalla analogisena, FM-moduloituna puheena.

Rakenne

H40 käsiradiopuhelin koostuu radio-osista (PLL, VCO, lähetin, vastaanotin), emolevystä (audio, virransyötöt), näytöstä ja näppäimistöstä sekä prosessorilevystä. Prosessorilevy sisältää trunking-toiminnassa tarvittavat osat, kuten modeemipiirin. Prosessorin ohjelma huolehtii näytön ja PLL:n käsittelystä sekä audioiden ja lähettimen avainnuksen ohjauksesta. Trunking -käytössä tarvittavat parametrit ohjelmoidaan sarjaliikenteellä PC:llä lisälaiteliittimen kautta.

Muutos amatöörikäyttöön

H40 radio voidaan muuttaa 70cm amatöörikäyttöön ohjelmoimalla prosessorilevyllä sijaitsevan EPROM uudelleen. Lisäksi tarvitsee tietenkin virittäää VCO:n säätöjännitteet 440(446.5) Mhz vastaavista arvoista 433 Mhz:lle ja virittää vastaanotin maksimi herkkyyteen.

VCO:n viritys

Muutettaessa radiopuhelimen taajuutta lähes jopa yli 10 Mhz (446.5 > 433 Mhz) täytyy VCO:n säätöjännitteet säätää siten, että keskikanavalla säätöjännite pysyy skaalan keskellä, alakanavalla vähintään yli 1 V. Testiyksilöistä suurin osa tarvitsi uudelleen virityksen, joissakin tarvitsi lisätä 2-3 pF kondensaattori VCO levyn alapuolelle. Säätö tapahtuu kytkemällä lähetin (vastaanotin) päälle ja säätämällä VCO:n purkeissa olevista trimmerikonkista mittapisteessä TP1 (VCO) olevä jännite ‘keskelle’, kuitenkin vähintään 2 V (optimiarvo keskikanavalla on n. 3,5 V).

Mikäli haluttua jännitettä ei saavuteta (yleensä vain TX-VCO), lisätään 2-3 pF pintaliitoskondensaattori C12:n rinnalle (kuva UHF-D VCO/PLL UNIT). Liian pieni säätöjännite +20°C lämpötilassa saattaa olla aivan liian vähän kylmemmässä ilmastossa.

Jos radio lakkaa lähettämästä, tarkista ensin VCO:n säätöjännite. VCO:n trimmeri kun on sellainen kuolleen lampaan takakäpälän oloinen ja saattaa pätkiä, ellei sitä ole lukittu paikalleen.

Vastaanotin

Vastaanottimen herkkyys viritetään maksimiin keskikanavalla vastaanotinosassa olevilla suotimilla. Tarvittaessa säädetään kohinasalpa sopivalle herkkyydelle. Muita virityksiä ei tarvita. Herkkyydet ovat tyypillisesti parempia kuin -115dBm 20 dB SINAD.

Vastaanotolla toimii 100/900 ms virransäästö, joka tosin pudottaa virrankulutusta vain n. 20%, mutta onhan sekin jotakin. Virransäästö aktivoituu n. 5 sek kuluttua manipuloinnista tai salvan aukiolosta ja 10 sek kuluttua PTT:n vapautuksesta. Audio on katkaistuna, jos kohinasalpa on kiinni.

Lähetin

Lähettimessä ei ole säätöjä. Maksimi teho kannattaa kuitenkin tarkistaa ja tarvitttaessa laskea hiukan virrankulutuksen pienentämiseksi. Pääteasteesta saa jopa 7-8 W ulos, mutta järkevä ja komponentteja säästävä arvo lienee 4-5 W tienoilla. Tälläkin teholla radio nappaa jo n. 2 A. Pikkuteho saadaan käyttöön kytkemällä n. 100k vastus ylänäytölle menevän MOLEX-liittimen 2-nastan (SCAN, toinen oikealta) CN4-liittimen RFP-nastaan (2). Seuraavanlaiset vastukset antavat (noin) tehoja suhteessa virrankulutukseen:

120 k	1.2 W		0.90A
	100 k	0.80 W		0.80A
	68 k		0.5 W		0.67A
	56 k		0.2 W		0.50A

Ohjelman versiossa 0.8 ohjaus toimii kylläkin väärinpäin, mutta esim 7404:n nastat 12/13 kätkevät vapaan invertterin. Kaiva pinni 13 ylös ja kytke se SCAN-signaaliin ja nasta 12 vastuksen kautta RFP-linjaan.

Audio ja prosessori

Deviaatio on säädetty vastaamaan 12.5 kHz kanavajakoa, joten siihen ei normaalisti tarvitse koskea, kenties hiukan voi nostaa.

Huomattavaa on, että kaiutinlähtö on symmetrinen DC-kytketty lähtö, jolloin ulkoisen kaiuttimen kytkeminen toisen lähtöliitännän ja maan väliin aiheuttaa huomattavan määrän savua.

Pakettiradiokäytössä saattaa olla järkevää ohittaa viivepiiri. Viive on rakennettu, jotta liikennekanavalla tapahtuva signalointi ehdittäisiin tunnistaa ja mykistää audio, ettei käyttäjä kuule ilkeitä lurauksia. Viivepiirin (hybridin) voi tarvittaessa kokonaan poistaa, yksikölle tulevan audiotaso pitäisi olla riittävä normaalille TNC:lle. Pakettiradiokäytössä radiota ei ole kokeiltu vielä, kuten ei myöskään 9600-baudin vaatimia kokeiluita. Jos kokeilet, kerro siitä allekirjoittaneelle!

Ohjauslogiikka

Taajuuden asetus säilyy virran sammuttamisen ajan, mutta katoaa jos akku irroitetaan. Muistit säilyvät EEPROMissa. Akun loppumisesta annetaan hälytysääni, kuten näppäinpainalluksistakin. Pitkän, n. 1 sek painalluksen ääni on erilainen.

Ohjauslogiikasta tulevat häiriöt johtuvat ilmeisesti puutteellisesta suodatuksesta. Hyvä konsti tuntui olevan muutaman kymmenen mikron konkka prosessorilevyn alaosassa olevan transistorin oikeasta kontista maihin (Vcc toimintajännite logiikalla).

Käyttöohjeet

Hamssiohjelma ohjelmoidaan prommin ylimmäiseen puoliskoo, siis prommerissa lataa ohjelma osoitteeseen 2000 H tai aseta offsetiksi 2000H.

Pitkä painallus ilmaistaan L-kirjaimella yläindeksissä, esim. 0L

90#		Pikkuteho	
99#		Isoteho	Palauttaa ison tehon. Tehovalinta näkyy ylänäytössä

PTT		Tangentti
MONI		Taustavalot
PTT+MONI	Avauspiippi

KKK#		Taajuuden asetus kilohertzeinä 433.000-433.975, esim 400# = 433.400 MKKK#		Taajuuden asetus megaherzeineen, esim. 2725 = 432.725

0# ... 63#		Muistista haku
0#L ... 63#L	Muistiin kirjoitus
0L ... 9 L		Muistista 0 .. 9 haku yhdellä napilla (pitkä painallus)

C		Vaihtaa moden VFO > KUTSU > MUISTI > VFO jne.
		Kutsukanava indikoidaan ‘C’llä muistinumeron kohdalla
CL 		Kutsukanavan ohjelmointi. Anna ensin taajuus ja sen jälkeen pitkä C

D		Toistinasemaerotuksen valinta Simplex > Duplex > Reverse >
B		Komennon keskeytys

NUPPI		VFOn tai MUISTIn selaus. C:ltä hypätään VFOlle.

Näytön indikaattorit

Ylänäyttö:	TX BUSY BATT Hi Lo Er

Alanäyttö:	C     433500		= Kutsukanava 433.500 MHz
	31    432725		= Muistikanava 31, 432. 725 Mhz
	32   r434600		= Muistikanava 32, 434.600 Mhz -erotus
	33  rr433000		= Muistikanava 33, 433.000 Mhz +erotus

Tiedossa olevat omi(tui)naisuudet

- Voimakas vingahdus vastaanottimen avautuessa johtuu mikrofonin liimauksista. Mikki pitäisi olla eristetty rungosta, koska mikin toinen johto maadoitetaan TX:llä, ja juuri se johto on kytketty liuskalla mikin runkoon, joka taas huonosta liimauksesta johtuen maadoittaa mikrofonin aina! Nosta mikkiin tinattua konkkaa, ja katkaise molemmilla puolilla olevat kuoreen menevät liuskat. Tai liimaa mikki uudelleen paikalleen.

Lisäykset ja muutokset

Jos löydät muita ominaisuuksia, vikoja, parannusehdotuksia tai muuta sellaista, ilmoita siitä allekirjoittaneelle. Voin hoitaa ohjeiden päivityksen ja tietysti olen itsekin kiinnostunut lisä’featureista’.

ksa@iki.fi 
	OH6MLD @ OH6RBW

Allekirjoittanut ei vastaa mistään näiden ohjeiden aiheuttamista vahingoista, vaikeuksista, viranomaismääräysten rikkomisesta tai mistään mikä liittyy ko. radiopuhelimen käyttöön tai näiden ohjeiden noudattamiseen. Ohjeet on tehty omalle radiolle omaan käyttöön, ja ne toimivat (ainakin toistaiseksi).