Muutostöissä tarvittavat välineet:

Digitaalinen volttimittari.

RF millivolttimittari.

Signaaligeneraattori.

Tehomittari.

Keinokuorma.

Mahdollisesti oskilloskooppi.

Juotin, tinaa, tinaimusukkaa tai muu tinaimuri.

1-2 kpl kaapeleita, missä toisessa päässä uros D-liitin ja toisessa naaras D-liitin ja mielellään kaikki nastat kytketty. Pituus noin 1 – 1,5m

Virtalähde joka antaa joko 24 tai 48 V riippuen tukiaseman virtalähteestä.

Muita työkaluja, kuten säätömeisseleitä (muovisia tai keraamisia)

Televa 800-110 vastaanottimen modifikaatio.

Avataan molemmat kannet. Etuosan puolella on eräänlainen lukitusjärjestelmä jossa sisäpuolella mutteri eli älä avaa etuosan keskimmäistä ruuvia kokonaan. Sivulevyt eivät lähde pois ennen kuin nostaa levyjä edestä sivulta jotta sen keskimmäisen ruuvin saa riittävän löysälle.

Jakoluku asetetaan etulevyn kohdalla olevasta siltauskentästä, siten, että P7 on vasemmalla ja P0 oikeanpuolimmaisena.

Riippuen kiteestä voi joutua katkaisemaan MC14506 piirin jalan 9 joka on muuten +9V:ssa.

Vanha kide on juotettavaa mallia ja on taajuudeltaan jotain 63.6 MHz joka siis vaihdetaan.

Sijaitsee kahden syntetisaattoripiirin välissä, toisen kiteen 6,4 MHz vieressä.

Jos uusi kide on kantaan tökättävä, kannattanee jostain hankkia kanta pistokkeet. Niitä varten poraa vanhan kiteen juotospisteet isommaksi. Kannattaa mitata pistokkeiden halkaisija siitä kohtaa, mistä ne ovat piirilevyssä kiinni. Veikkaan mitan olevan luokkaa 2,4mm.

Kun pistokkeet ovat reissä, juota ohuella kytkentälangalla ne hybridille meneviin folioihin.

Kun kide on paikoillaan, aletaan säätö.

Vastaanotin pakko-ohjataan kanavalle 1 asettamalla siltaus palikka kohtaan JP4, joka sijaitsee etulevyn takana liittimen vasemalla puolella eli palikka keskelle.

Laita taajuuslaskin kiinni INJEKTIO pisteeseen (etulevyn toinen BNC). Taajuus varmaankin heittelee.

Mittaa RF millivolttimittarilla kiteen toisesta nastasta ja säädä näyttö maksimiin kelapurkista L3. Siitä, joka on MC14506 tai MC 145106P piirin vieressä.

Kytke DC volttimittari – runkoon ja + mittapisteeseen MP3. Säädä kelasta L2 jännite 1.5 – 6 V välille.

Syntetisaattorin lukkiutumisen näkee taajuuslaskurin rauhoittumisesta. Taajuus on vastaanottotaajuus – 21.4

Nyt kun syntetisaattori on lukossa, säädä kelasta L3 taajuus oikeaksi.

Liitä DVM etulevyn D-liittimen nastaan 2 ja viritä kelaa L4 siten, että DVM:sä on maksimi näyttämä.

Injektiotaso on riittävä kun D-liittimen pinnissä 3 jännitetaso on välillä 0.7 – 1.1 V.

Etupään viritys:

Liitä signaaligeneraattori etulevyn liittimeen TULO.

Jos käytettävissä on HUOLTOYKSIKKÖÖN liitettävä huoltopuhelin, liitä se paikalleen ja käännä SUUNTA kytkin asentoon TA (tukiasemalle !). Näin saa kuunneltua vastaanottimeen syötettävää signaalia.

Taso saa olla alkuun luokkaa –45 dBm ellei isompikin.  Kannattanee kääntää vastaanottimen KOHINASALPA kytkin EI asentoon, jolloin kuulee signaaligeneraattorin antaman lähetteen.

Kun tasoa kuuluu, aletaan säätämään etupään kelapurkkeja lähtien L6, L7, L8 ja L9. Ovat ne neljä kelapurkkia mitkä sijaitsevat TULO liittimen kohdalla peräkkäin takaosaa kohti.

Kun generaattorin lähete kuuluu vahvemmin, säädä sen tasoa pienemmäksi ja säädä taas em. Kelapurkkeja niin kauan kuin parannusta ei enää havaita. Jos käytössä on SINAD mittari, kannattaa se liittää takaosan D-liittimen nastoihin 2 ja 3 (symmetrinen 600 ohm).

Nyt vastaanottimen pitäisi olla viritettynä oikealle kanavalle. Tarkista vielä INJEKTIOTAAJUUS, SÄÄTÖJÄNNITE, että ovat OK.

Säätöjännite luokkaa 2 – 5,5 V ja injektiotaajuus vastaanottotaajuus – 21.4 MHz.

Lähettimen ohjaimen modifiointi.

Kannet avataan kuten vastaanottimesta.

Asetetaan jakotaajuus oikeaksi etulevy itseen päin jolloin siltaukset ovat vasemalla  etulevyn takana. Piirilevyssä saattaa lukea P0 – P7 mutta jos ei, niin P0 on etulevystä lukien ja P7 vastaavasti takaosaan päin.

Koska ohjaimessa on kytkin KANAVALLE, ja joku voi kääntää sen väärään asentoon, kannattanee juotoskentässä mahdollisesti olevat diodit poistaa, jolloin jää vain kanava 1 käyttöön.

Katkaise piirille W5 joka on MC 145106P juotospuolelta jalalle 9 menevä folio, jolloin jakotaajuus putoaa max 256:ta 128:iin.

Tällöin ei tarvitse puuttua VCO purkin kiteeseen.

Juotospuolella on L2, koaksiaali linja, jonka toinen pää on oikosuljettu. Avaa oikosulku ja lisää 2-3mm pätkä keskikarvan ja vaipan väliin kytkentälankaa.

Mittaa säätöjännite etuosan D-liittimen nastasta 1. Säädä se noin 5 volttiin trimmeristä   C27.

Jos ja kun syntetisaattori on lukittunut, käynnistä lähetin ja mittaa RF millivolttimittarilla takaosassa olevan pienemmän piirilevyn tulopuolelta ja säädä jännite maksimiin trimmeristä C34.

Huomaa, että lähetin EI käynnisty jos syntetisaattori ei ole lukossa !

Mittaa tämän jälkeen etulevyn LÄHTÖ liittimestä ja säädä jännite maksimiin pienemmän piirilevyn trimmereistä.

Ulostulotehon pitäisi olla luokkaa 150mW.

Tarkista vielä lähetystaajuus ja säädä se oikeaksi VCO purkin reiästä näkyvästä trimmeristä.

Pääteasteen viritys:

Avaa pääteasteen oikeanpuoleinen kansi.

Liitä ohjaimen LÄHTÖ, pääteasteen TULOon. Liitä pääteasteen LÄHTÖ tehomittarin kautta keinokuormaan.

Piirilevyllä on 3 trimmerikondensaattoria joista säädetään PA maksimi lähtötehoon.

Aloita etulevyn puoleisesta trimmeristä varovasti kääntäen ja tehomittaria seuraten, ja säädä maksimi tehoon. Näin muidenkin kanssa.

Lähtöteho pitäisi olla noin 30W muutama watti yli tai alle.

# Ohjausyksikkö

Ohjausyksiköllä ei juuri tee mitään sellaisenaan. Ainoastaan etulevy kannattaa jättää toistinprojektia varten.

Irrota etulevyn 4 ruuvia piirilevystä ja katko tai juota johtimet piirilevystä.

Hanki jokin euro2 kokoinen kortti johon ruuvataan etulevy kiinni ja takana ylhäällä on euroliitin.

Lähettimen ohjaimessa on signalointia varten liitäntä jota ei ainakaan modifioimassani mallissa ollut johdotettu ohjausyksikölle tai muuallekaan joten kehikon takana pitää vetää johdin ohjaimen 25 nap. D-liittimen nastasta 13 ohjausyksikön euroliittimelle. 1a ja 1c olivat vapaana joten johdotin sen siihen.

Tähän pisteeseen liitetään logiikan antama tieto ts. toistimen tunnus ym välipiipit.

Ohjausyksikön liitäntöjä: C2 = - ja C4 = + 12V

C15 = PTT

C22 = Kantoaaltotieto. Antaa noin +12V kuormittamattomana

C23 ja C24 lähettimen audiolähtö 600 ohm

C25 ja C26 vastaanottimen audioanto 600 ohm

C xx jokin mihin johdotit ohjaimen signalointiliitäntäpisteen.

Jotta vastaanotettu signaali kuuluisi lähettimestä, on niiden audiot kytkettävä yhteen eli yksinkertaisesti C23 kytketään C25  ja C24 kytketään C26.

Huomasin logiikan vastaanoton kytkettyäni epäsymmetrisesti suoraan jompaankumpaan em. Yhteenkytkennöistä, ei logiikka ”kuullut” kovin hyvin piippiä, joten otin ohjausyksikön piirilevystä yhden muuntajan ja kytkin sen 600 ohm puolen rxtx yhteenkytkentä pisteisiin (C23 ja C24) ja muuntajan epäsymmetrinen puoli kuten kytkentäkaaviossa eli toinen pää maahan ja toiseen logiikan vastaanotto ja jonkin verran paremmin logiikka kuuli tämän jälkeen piipan.

Tätä kirjoitettaessa on Riihimäelle tuleva toistin OH3RAR ollut muutamia päiviä ilman duplexereita koe käytössä ja vaikka antennit ovatkin ¼ aallon magneettiantennit, tuntuu toistin toimivan kohtalaisesti niilläkin.

Riihimäki 03.02.2004 OH3FP